LIFE JUM AIR PACK 100A

THIẾT KẾ ĐỂ NHẢY ĐƯỢC 100 FEET

KHÔNG SỬ DỤNG KHI TRỜI MƯA

Đám cháy lớn trong các tòa nhà cao tầng có thể trở thành vấn đề chính trong hoạt động cứu hộ, phương pháp sơ tán truyền thống có những hạn chế đáng kể như- số lượng những người có thể được sơ tán từ tầng trên, thời gian để thực hiện, khó tiếp cận trực tiếp khu vực giải cứu (sân bên trong, đường hẹp, đồi núi hoặc đất mềm, cầu thang)

Nệm nhảy cứu hộ 100A cung cấp một giải pháp thực tế và hiệu quả cho các vấn đề như vậy.

“LIFE JUM 100A” được nghiên cứu và hợp tác sản xuất với các hãng hàng đầu trong lĩnh lực thông gió và các vật liệu được chứng nhận và kiểm tra qua hệ thống quản lý chất lượng.

Vật liệu làm nệm chống cháy, không thấm nước, chịu axít, chịu được mài mòn, kháng rách cao đảm bảo độ bền và tin cậy rất cao.

Nệm đang làm việc tại áp suất thấp, nệm có thể chịu được kháng rách và kháng bể thấp mà không có các đặc tính như thiết bị cứu hộ.

“LIFE JUM 100A” bao gồm các thành phần cơ bản: 02 quạt, 1 nệm có thể thổi phồng. Dễ dàng sử dụng, thời gian chuẩn bị khoảng 5 phút, có thể tự thổi phồng không quá 1 phút khi quạt bật cùng lúc.

LIFE JUMP 100A cao 2,4m và diện tích bề mặt là 45,6 m2.

Nệm nhảy có thể lắp ráp ngay tại hiện trường được, đặt ngay cho tiếp cận khó khăn hoặc thậm chí trên mái nhà đậu xe. Nệm được trang bị hai quạt điện hình xoắn ốc rất phù hợp sử dụng cho nệm. Quạt có các mô tơ IP 55 và cáp kết nối dài 30m, phích cắm theo chuẩn CE IP 67 và có thể lấy nguồn điện chính hoặc từ máy phát điện thông thường từ xe ô tô được sử dụng cho đội cứu hỏa Brigades. Các quạt có thể dùng trong điều kiện trời mưa.

Thời gian thổi phồng

| Khoang trên (Màu trắng) | Loại quạt QC 634m | Thời gian ~ 36 giây |
| --- | --- | --- |
| Khoang dưới (Màu đỏ) | Loại quạt QC 504m | Thời gian ~ 75 giây |

Tổng: 111 giây

Trọng lượng

| Nệm không có quạt | 195 kg |
| --- | --- |
| Loại quạt QC 504m | 30kg |
| Loại quạt QC 634m | 42kg |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

|  | Thông số | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| QUẠT QC 634M | Kích thước | 800x800x330(mm) |
|  | Trọng lượng | 42kg |
|  | Dung tích | 8910 (m3/h) |
|  | Tổng áp suất | 164 (Pa) |
|  | Khả năng chịu lưu lượng nội bộ | 47 (Pa) |
|  | Áp suất tĩnh | 117[pa] (T=150C) |
|  | Nguồn điện | 1,10 [kW] (4 cực 230V-50Hz) |
|  | Vòng/phút | 1380 (g/m’) |
|  | Nguồn điện vào | 2,8 [A] |
|  | Cánh quạt | 8 cánh |
|  | Khả năng chịu nhiệt | +50oC |
|  | Loại khung | Các tấm kẽm |
|  | Lưới bảo vệ | Lưới thép (UNI 9219 DIN 31001) |
|  | Áp suất thường | 65 (dB) ISO 3744 |
| QUẠT QC 504 | Kích thước | 650x650x280 [mm] |
|  | Trọng lượng | 30 [kg] |
|  | Dung tích | 3150 (m3/h) |
|  | Tổng áp suất | 130 [Pa) |
|  | Khả năng chịu lưu lượng nội bộ | 21 [Pa] |
|  | Áp suất tĩnh | 149 [Pa] (T=15oC) |
|  | Nguồn điện | 0,55 [kW] (4 cực 230V-50Hz) |
|  | Vòng/phút | 1370 (g/m’) |
|  | Nguồn điện vào | 1,6 [A] |
|  | Cánh quạt | 8 cánh |
|  | Khả năng chịu nhiệt | + 50oC |
|  | Loại khung | Các tấm kẽm |
|  | Lưới bảo vệ | Lưới thép (UNI 9219 DIN 31001) |
|  | Áp suất thường | 68 (dB) ISO 3744 |
| NỆM NHẢY | Kích thước nệm khi bơm phồng | 7600x6000x2400 [H] [mm] |
|  | Bề mặt sử dụng | 45,6 [m2] |
|  | Khối lượng nệm khi xẹp | 1,4 [m3] (chưa bao gồm quạt) |
|  | Trọng lượng | 195 kg |
|  | Vật liệu nệm | Sợi Polyester bọc nhựa PVC |
|  | Vật liệp phủ (Chống cháy) | CL.2R.F.1/75 e 3/77 DIN 4102-B1 và BS 5438/89 UNI 4818-19 và UNI 4817-27 |
|  | Cường lực chịu kéo của khoang trên | 280 daN/5cm (DIN 53354 và UNI 4818-6) |
|  | Cường lực chịu kéo của khoang dưới | 300 daN/5cm (DIN 53354 và UNI 4818-6) |
|  | Cường lực chịu kéo của vách ngăn | 250 daN/5cm (DIN 53354 và UNI 4818-6) |
|  | Sức kháng rách của khoang trên | 30 daN/5cm (DIN 53363 và UNI 4818-9) |
|  | Sức kháng rách của khoang dưới | 30 daN/5cm (DIN 53363 và UNI 4818-9) |
|  | Sức kháng rách của vách ngăn | 25 daN/5cm (DIN 53363 và UNI 4818-9) |
|  | Cường độ chịu kéo mối nối giữa hông và nóc | 250/280 daN/5cm (DIN53354 và UNI 4818-6) |
|  | Khả năng dính (kiểm tra xé) | 1,6/1,8 kg/cm (ISO 2411) |
|  | Sức căng | 44,5 g/TEX |
|  | Khả năng chịu nhiệt | -20oC ~ +70oC (ASTM D 751) |
|  | Khả năng chịu được ánh sáng | DIN 53388 Level 7/8 |
| Hàn siêu âm 12 KW |

Ghi chú : Bảng thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo trước

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi (± 5%)